Zleceniodawca/Inwestor (adres):

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Sp. z o.o. w Żarach

ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary

Nazwa opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI DRZEŃSK MAŁY, GMINA GUBIN

Obiekt (adres): SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI DRZEŃSK MAŁY, GMINA GUBIN

Nr ewidencyjny działek: 99/13; 98/5; 98/4; 98/8; 99/7; 104/11; 98/7; 104/8; 99/15; 1/15; 1/16; 1/14; 1/18; 1/3; 1/12; 1/21; 1/23; 1/22

Poznań, marzec 2014

Spis treści

1.	ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE	5

1.1.	WSTĘP	5

1.1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)	5

1.1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	5

1.1.4.	Określenia podstawowe	6

1.2.	WYMAGANIA OGÓLNE	7

1.2.1.	Przekazanie terenu budowy	7

1.2.2.	Dokumentacja Projektowa	7

1.2.3.	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi	7

1.2.4.	Zabezpieczenie terenu budowy	8

1.2.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	8

1.2.6.	Ochrona przeciwpożarowa	9

1.2.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	9

1.2.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów	9

1.2.9.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	10

1.2.10.	Ochrona i utrzymanie robót	10

1.2.11.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	10

1.3.	MATERIAŁY	10

1.3.1.	Inspekcja wytwórni materiałów	10

1.3.2.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom	11

1.3.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów	11

1.4.	SPRZĘT	11

1.5.	TRANSPORT	12

1.6.	WYKONYWANIE ROBÓT	12

1.7.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	12

1.7.1.	Program Zapewnienia Jakości (PZJ)	12

1.8.	DOKUMENTY BUDOWY	13

1.8.1.	Dziennik Budowy	13

1.8.2.	Księga obmiaru	13

1.8.3.	Dokumenty laboratoryjne	13

1.8.4.	Pozostałe dokumenty budowy	13

1.8.5.	Przechowywanie dokumentów budowy	14

1.9.	OBMIAR ROBÓT	14

1.9.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	14

1.9.2.	Czas przeprowadzania obmiaru.	14

1.10.	ODBIÓR ROBÓT	15

1.10.1.	Rodzaje odbioru robót	15

1.10.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	15

1.10.3.	Przejęcie Robót i Odcinków	15

1.10.4.	Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków	15

1.10.5.	Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania	16

1.11.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	17

1.11.1.	Ustalenia ogólne	17

1.11.2.	ZAPLECZE	17

2.	ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	18

2.1.	WSTĘP	18

2.1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)	18

2.1.2.	Zakres stosowania ST	18

2.1.3.	Zakres robót objętych ST	18

2.2.	WYMAGANIA OGÓLNE	19

2.3.	MATERIAŁY	19

2.4.	SPRZĘT	19

2.5.	TRANSPORT	19

2.6.	WYKONANIE ROBÓT	19

3.	ST – 02 REKULTYWACJA TECHNICZNA KWATERY	20

3.1.	WSTĘP	20

3.1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)	20

3.1.2.	Zakres stosowania ST	20

3.1.3.	Zakres robót objętych ST	20

3.1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	25

3.2.	WYMAGANIA OGÓLNE	26

3.3.	SPRZĘT	26

3.4.	TRANSPORT	26

4.	ST – 03 REKULTYWACJA BIOLOGICZNA KWATERY	27

4.1.	ZAKRES	27

4.1.1.	Zakres i ilość robót	27

4.2.	WYMAGANIA OGÓLNE	28

4.3.	SPRZĘT	28

4.4.	TRANSPORT	28

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.	28

4.5.	WYKONANIE ROBÓT	28

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE

## WSTĘP

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna ST – 00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:

„Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Drzeńsk Mały, gmina Gubin”

### Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach umowy zawartej z Wykonawcą dla realizacji ww. inwestycji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w skrócie zwana Specyfikacją Techniczną stanowi część dokumentacji przetargowej. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi poniżej:

ST 01 	Roboty rozbiórkowe

ST 02 	Rekultywacja techniczna kwatery

ST 03 	Rekultywacja biologiczna

    - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania w zakresie niezbędnym do realizacji rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Drzeńsk Mały.

Pod pojęciem rekultywacji składowiska odpadów należy rozumieć całokształt działań zmierzających do odtworzenia starych lub stworzenia nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez to składowisko.

Proces przygotowania do rekultywacji składa się z następujących etapów:

- rozbiórkę zbędnych obiektów składowiska,

- ukształtowanie i zagęszczenie złoża odpadów, przygotowanie korpusu składowiska odpadów do pokrycia jego powierzchni warstwami uszczelniającymi i rekultywacyjnymi,

- ułożenie warstw uszczelniających i rekultywacyjnych,

- wykonanie drenażu – odwodnienie składowiska,

- wykonanie studni odgazowujących

- obsianie trawą i nasadzenie krzewów.

### Określenia podstawowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednio wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad rekultywacją składowiska odpadów. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot. Bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Inżyniera Kontraktu, dziennik z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w celu realizacji zadania budowlanego.

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t.).

## WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

### Dokumentacja Projektowa

Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR przedmiotowej inwestycji. Wykonawca winien również wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą.

### Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem zgodnie z obowiązującymi przepisami przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilościach, określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony w Cenę Kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie.

### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska (jeżeli zachodzi taka konieczność) od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie zawiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadać za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie.

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

## MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydania certyfikatów materiałowych w Polsce.

### Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

- Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Nadzór będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

### Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź oznakowane i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały wykupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

### Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, kiedy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

## SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

## TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy Ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków umowy o wykonanie robót.

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

## DOKUMENTY BUDOWY

### Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony będzie data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

### Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.1.8.1 i pkt.1.8.2, następujące dokumenty:

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) Protokoły przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Protokoły odbioru robót,

e) Protokoły narad i ustaleń,

f) Korespondencję na budowie.

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego

## OBMIAR ROBÓT

### Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót.

Obmiar robót dokumentuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o obmierzanych robotach i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Wyniki obmiarów wykonanych przez Wykonawcę będą każdorazowo potwierdzane przez geodetę obmiarem geodezyjnym.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane będą poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony na potrzeby miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

### Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą potwierdzane przez geodetę obmiarem geodezyjnym w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru.

## ODBIÓR ROBÓT

### Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Przejęcie Robót i Odcinków,

c) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

### Przejęcie Robót i Odcinków

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru

### Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń.

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- Sprawozdanie techniczne,

- Dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- Zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru wstępną wersję rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

### Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 1.9 ST i w Dokumentacji Projektowej poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania Zamawiającego.

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:

•	robociznę bezpośrednią,

•	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

•	wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 	Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

•	koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym np. doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów itp.,

•	badania i ekspertyzy dotyczące 	wykonanych Robót,

•	ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

•	zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 	mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania 	Wad),

•	podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 	wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

### ZAPLECZE

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne zaplecze administracyjno-socjalne na terenie budowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

## WSTĘP

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w rozbiórkowymi w ramach realizacji zadania pn. „Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin”.

### Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonywanie robót rozbiórkowych.

Należy rozebrać niżej wymienione elementy infrastruktury składowiska:

•	waga samochodowa typu WS 20: wymiary: ok. 3,50 m x 9,00 m;

•	brodzik dezynfekcyjny: zlokalizowany przy wjeździe na teren składowiska, wykonany jako szczelna, monolityczna wanna żelbetowa zbrojona siatkami o powierzchni: ok. 50,40 m3 wraz ze zbiornikiem bezodpływowym;

•	garaż: budynek murowany o wymiarach ok. 5,00 m x 8,00 m i wysokości 3,5 – 4,0 m;

•	boksy na surowce wtórne: 2 boksy wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych o wysokości 1,5 m oraz o wymiarach ok. 3,00 m x 8,00 m każdy. Podłoże boksów stanowi betonowa posadzka;

- droga z płyt betonowych: zlokalizowane na kwaterze składowiska, długość ok. 23,0 m i  szerokości ok. 3,8 m;

•	plac manewrowy: o wymiarach 8 x 10 m;

•	zbiorniki na wody odciekowe: dwa podziemne cylindryczne, żelbetowe zbiorniki z pokrywą, pojemność całkowita 22 m3 (2x11 m3), pojemność czynna 19,20 m3 (2x9,6 m3);

•	zbiornik na ścieki bytowe: dwukomorowy zbiornik podziemny bezodpływowy, wykonany z kręgów betonowych Ø1000 mm, zwieńczony płytą betonową i włazem żeliwnym, objętość ok. 12 m3.

•	oznakowanie.

Ponadto należy rozebrać wszystkie elementy, które nie wchodzą w wewnętrzną drogę dojazdową.

## WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

## MATERIAŁY

Do wykonania robót rozbiórkowych nie przewiduje się żadnych materiałów zasadniczych.

## SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

## TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

## WYKONANIE ROBÓT

Rozbiórki elementów żelbetowych, betonowych lub metalowych, zasypanych ziemią lub zagłębionych w ziemi, należy wykonywać po ich uprzednim odkopaniu. Rozebrane elementy należy pokruszyć do wielkości nadających się do transportu, a następnie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypełnione zbiorniki bezodpływowe przed rozbiórką należy opróżnić, a zanieczyszczenia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST – 02 REKULTYWACJA TECHNICZNA KWATERY

## WSTĘP

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach realizacji zadania pn. „Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin”.

### Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Prace należy prowadzić zgodnie z Decyzją udzielającą zgody na zamknięcie składowiska - DW.II.7241.2.4.2014 z dnia 12.03.2014 r.

Zamawiający 04.04.2014 r. wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Lubuskiego o sprostowanie lub wprowadzenie zmian do decyzji w zakresie dotyczącym nachylenia skarp. Prawidłowe nachylenie zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik do Dokumentacji Technicznej wynosi 1: 2,5.

Roboty związane z rekultywacją obejmują:

Prace przygotowawcze:

Zakres robót:

- Niektóre fragmenty terenu przeznaczonego do rekultywacji (skarpy; pobocza itp.), porośnięte są dziko rosnącą roślinnością: krzewami, drzewami owocowymi oraz drzewami samosiejkami. Z uwagi, że pozostawienie wyżej wymienionej roślinności uniemożliwia prawidłowe wykonanie rekultywacji, należy je usunąć przed przystąpieniem do uformowania docelowej bryły składowiska.

- Przed przystąpieniem do uformowania docelowej bryły składowiska należy również wyrównać i uporządkować teren wokół składowiska z zalegających odpadów komunalnych i innych, rozmieszczonych nierównomiernie na całej powierzchni.

Formowanie docelowej bryły składowiska

Zakres prac:

Formowanie docelowej bryły składowiska, w celu uzyskania odpowiednich spadków oraz maksymalnej rzędnej (po ułożeniu warstw rekultywacyjnych) – 78,00 m n.p.m., należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

Materiał: przemieszczane odpady znajdujące się na rekultywowanym składowisku w ilości – ok. 12 139 m3 oraz dowieziona ziemia w ilości ok. 52 m3.

Wykonie warstwy odgazowującej

Zakres prac:

Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni wierzchowiny i skarp, warstwy, odgazowującej złoże zdeponowanych odpadów, o grubości 0,3 m ze spadkiem poprzecznym I = 1,5% oraz podłużnym I = 3,5 %. Jej zadaniem będzie zebranie oraz odprowadzenie biogazu, migrującego z masy składowanych odpadów. Prace ziemne polegać będą na transporcie materiału, przemieszczeniu spycharkami mas, zagęszczeniu, robotach ziemnych wykonywanych koparkami.

Materiał: żwir o frakcji 16 - 32 mm lub naturalne kruszywo łamane o frakcji 16 - 32 mm, dowieziony spoza terenu robót w ilości – ok. 8 376 m3.

Wykonie warstwy wyrównawczej

Zakres prac:

Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni warstwy odgazowującej warstwy wyrównawczej o grubości 0,1 m ze spadkiem poprzecznym I = 1,5% oraz podłużnym I = 3,5 %. Warstwa ta musi być odpowiednio zagęszczona i nie może mieć żadnych elementów, które mogłyby uszkodzić warstwę syntetyczną, bezpośrednio na nią rozłożoną. Prace ziemne polegać będą na transporcie materiału, przemieszczeniu spycharkami mas, zagęszczeniu, robotach ziemnych wykonywanych koparkami.

Materiał: mieszanina materiałów o uziarnieniu odpowiadającym frakcji żwirowo - piaskowej o frakcji 0 - 16 mm dowiezione spoza terenu robót w ilości  – ok. 2 792 m3.

Wykonie warstwy uszczelniającej – geomembrana 1,5mm

Zakres prac:

Materiał ten ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne oraz niski współczynnik filtracji stanowić będzie wystarczające zabezpieczenie przed wpływem wód opadowych na złoże zdeponowanych odpadów. Roboty będą związane z ręcznym rozłożeniem warstwy uszczelniającej na wcześniej przygotowane podłoże z piasku, łączeniu geomembrany, wykonaniu rowu potrzebnego na zakotwienie geomembrany. Bardzo istotnym warunkiem przy układaniu geomembran jest uporządkowanie nawierzchni, na której będzie znajdowała się geomembrana. Przed rozłożeniem jej na warstwie piasku należy upewnić się czy powierzchnia jest równa, nie posiada żadnych ostrych kamieni, gruzu, korzeni itp. Folię należy łączyć ze sobą metodą zgrzewania. Wszelkie uszkodzenia w postaci przecięć lub rozdarć muszą zostać naprawione. Układanie geomembrany musi się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiał: Należy zastosować geomembranę o grubości 1,5 mm. Przewiduje się wykorzystanie ok. 17 134 m2 gładkiej geomembrany oraz geomembrany fakturowanej obustronnie na skarpy, uwzględniając zakotwienie – ok. 11 649 m2.

Wykonanie warstwy zabezpieczającej - geowłókniny

Zakres prac:

Roboty polegające na przywiezieniu, wbudowaniu, rozłożeniu, zakotwieniu geowłókniny na wcześniej rozłożoną geomembranę. Układanie geowłókniny musi się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiał: geowłóknina wykonana z polipropylenu o gramaturze min. 250  g/m2, szpilki z prętów stalowych. Przewiduje się wykorzystanie ok. 28 783 m2, uwzględniając zakotwienie.

Wykonie warstwy filtracyjnej

Zakres prac:

Wykonanie na rozłożonej geowłókninie, warstwy filtracyjnej o grubości 0,3 m ze spadkiem poprzecznym I = 1,5 % oraz podłużnym I = 3,5 %.Warstwa ta ma za zadanie przejęcie przesiąkających wód opadowych i odprowadzenie ich bez naruszenia stateczności pokrywy rekultywacyjnej. Prace ziemne polegać będą na transporcie materiału samochodem samowyładowczym, przemieszczeniu spycharkami mas, zagęszczeniu, robotach ziemnych wykonywanych koparkami.

Materiał: Warstwa ta składać się będzie z mieszanki żwirów i piasków, czyli takiego materiału, który charakteryzuje się dużą przepuszczalnością, odpornością na degradację pod wpływem wody. Przewiduje się wykorzystanie ok. 8 376 m3 surowca, dowiezionego spoza terenu budowy.

Wykonie warstwy ziemi (warstwa podglebia)

Zakres prac:

Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni warstwy filtracyjnej, warstwy ziemi o grubości 0,3 m ze spadkiem poprzecznym I = 1,5 % oraz podłużnym I = 3,5 %. Warstwa ta ma za zadanie stworzyć podglebie dla roślin, zabezpieczyć przed erozją wodną i wietrzną, zapewnić ochronę przed przemarzaniem, a także zapewnić retencję wody. Prace ziemne polegać będą na transporcie materiału samochodem samowyładowczym, przemieszczeniu spycharkami mas, zagęszczeniu, robotach ziemnych wykonywanych koparkami.

Materiał: Przewiduje się wykorzystanie ok. 8 376 m3 surowca, dowiezionego spoza terenu budowy.

Wykonie warstwy roślinotwórczej

Zakres prac:

Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni warstwy ziemi, warstwy humusu o grubości 0,2 m ze spadkiem poprzecznym I = 1,5 % oraz podłużnym I = 3,5 %. Warstwa ta ma za zadanie stworzenie odpowiedniego podłoża umożliwiającego prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych. Prace ziemne polegać będą na transporcie materiału samochodem samowyładowczym, przemieszczeniu spycharkami mas, robotach ziemnych wykonywanych koparkami.

Materiał: Przewiduje się wykorzystanie ziemia w ilości ok. 5 584 m3 surowca, dowiezionego spoza terenu budowy.

Odwodnienie składowiska (rów opaskowy)

Zakres prac:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rów melioracyjny. Wykonanie rowu ziemnego o długości ok. 811,00 m. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod rów oraz humusowanie rowu ziemnego należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną (rys. 11). Na długości ok. 52,0 m należy wykonać rów umocniony geosyntetykiem (zgodnie z załącznikiem nr 1do STWiOR Przekrój podłużny rowu odwadniającego). Jako geosyntetyk należy zastosować geokratę o rozstawie zgrzewów 120 mm i wysokości geokraty 30 mm.

Materiał: ziemia z wykopów, ziemia urodzajna, nasiona traw, geosyntetyk w ilości ok. 214 m2.

Odgazowanie składowiska

Zakres prac:

Na składowisku zaprojektowano 11 studzienek zlokalizowanych w odstępach nie większych niż 128 m. Studzienki odgazowania należy odwiercić na głębokość 1,5 m od spągu odpadów. Do rury odwiertu należy wprowadzić rurę perforowaną PEHD dwuścienną Ø100 mm. Jednocześnie z wyciąganiem rury osłonowej, do jej wnętrza należy wsypać żwir o granulacji 16 – 32 mm. Na warstwie mineralnej odgazowującej należy ustawić podstawę pod głowicę studni w postaci płyty betonowej. Na płycie ustawiona zostanie rura PEHD Ø 400 mm wypełniona narzutem kamiennym. Na rurze założony zostanie biofiltr. W dolnej części rury (biofiltru) przymocowana zostanie siatka parkanowa ocynkowana o oczkach 40 x 40 mm. Przestrzeń nad siatkami o wysokości około 0,3 m wypełniona będzie kompozytem torfowo – kompostowym (rysunek nr 2a Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót).

Wykonawca wykona badania gazu składowiskowego po uszczelnieniu kwatery. Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań emisji oraz składu gazu składowiskowego w celu przedstawienia prognozy zasobności gazowej składowiska. Niezbędny zakres, czas i sposób oraz warunki prowadzenia badań gazu składowiskowego winny zostać ustalone i wykonane przez certyfikowaną jednostkę zajmującą się realizacją tego typu badań.

Badanie gazu składowiskowego należy wykonać w trzech seriach dla każdej studni. Badaniu należy poddać skład przynajmniej: CH4 (metan), CO2 (dwutlenek węgla) i O2 (tlen).

Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań, okaże się, że ilość i jakość emitowanego gazu pozwala na unieszkodliwianie go poprzez spalanie, wówczas należy wykonać odpowiednią instalację do odgazowania poprzez montaż pochodni biogazowych indywidualnych na poszczególnych studniach odgazowania, które zostaną do tego zakwalifikowane w oparciu o ww. badania (rysunek nr 2b Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót).

Pochodnia biogazowa indywidualna stanowi instalację zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo Ochrony Środowiska, której celem jest bezpieczne unieszkodliwianie gazów pochodzących ze składowiska. Montaż pochodni biogazowych indywidualnych będzie polegać na dowiezieniu kompletnej instalacji oraz jej montaż na istniejących i nadbudowanych studzienkach. Ponadto montaż będzie polegał na uzyskaniu szczelności z systemem uszczelnienia składowiska.

Montaż instalacji może odbyć się wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacją techniczno ruchową jeżeli będzie dołączona do instalacji. Próby i sprawdzenia należą do obowiązków Wykonawcy.

Materiał: rura PEHD o średnicy 400 mm - ok. 15 m, rura perforowana PEHD o średnicy 100 mm - ok. 45  m, żwir, materiały pomocnicze (w tym kształtki PEHD oraz kaptur ochronny).

Montaż pochodni biogazowych indywidualnych:

Pochodnia do spalania gazu składowiskowego  - urządzenie zblokowane, wolnostojące,

dostarczone na budowę przez dostawcę i zawierające w swoim wyposażeniu technicznym między innymi następujące elementy: przerywacz ognia oraz automatyczny system sterowania zapłonem.

Ogrodzenie terenu

Zakres prac:

Uzupełnienie ubytków oraz naprawa istniejącego ogrodzenia z siatki leśnej.

Materiał: siatka ogrodzeniowa leśna kompatybilna z systemem ogrodzeniowym istniejącego ogrodzenia. Przewiduje się naprawę ok. 200 m ogrodzenia oraz wykonanie nowej drewnianej bramy wjazdowej.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.

## WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

## SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

## TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

  - WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST – 00-Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST – 03 REKULTYWACJA BIOLOGICZNA KWATERY

## ZAKRES

### Zakres i ilość robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodne z Dokumentacją Techniczną: rekultywacja biologiczna kwatery.

Rekultywacja biologiczna

Zakres prac:

Obsiew skarp oraz wierzchowiny składowiska, sadzenie krzewów, obsianie powierzchni rowu odwadniającego, nawożenie, zabiegi agrotechniczne.

Materiał :

Materiał :

Obsianie mieszanką traw pow. składowiska - ok. 27 920 m2

Mietlica Pospolita ok.  							5,0 kg/ha

Kostrzewa Czerwona ok. 							120,0 kg/ha

Życica Trwała ok. 								50,0 kg/ha

Kostrzewa Owcza ok. 							50,0 kg/ha

Koniczyna Biała- mieszanka ok. 						12,5 kg/ha

Nasadzenia krzewów:

Głogu dwuszyjkowego 				556 szt.

Rokitnika zwyczajnego				556 szt.

Róża dzika 						556 szt.

Obsianie mieszanką traw rowu odwadniającego o pow. ok. 3322 m2

Mietlica Pospolita ok.  							0,5 kg/ha

Kostrzewa Czerwona ok. 							9,8 kg/ha

Życica Trwała ok. 								5,3 kg/ha

Kostrzewa Owcza ok. 							5,3 kg/ha

Koniczyna Biała- mieszanka ok. 						1,33 kg/ha

## WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

## SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

## TRANSPORT

## Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

## WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST – 00-Wymagania ogólne.

W celu dokonania nasadzeń należy rozplantować nasiona traw na całej powierzchni kwatery i na skarpach.

W celu wzmocnienia wysianej mieszanki traw należy wykonać pierwsze koszenie na całej powierzchni zrekultywowanego terenu obsianego trawą.

# Text boxes

BBF Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

Tel.	+48 061 665-93-12

Fax	+48 061 665-93-15

e-mail	bbf@bbf.pl

NIP:	781-10-09-458

REGON: 008379341